## Slide 1: OBD-JRP Monitoramento Veicular com Java e Raspberry Pi
Aluno: Ricardo Artur Staroski
Orientador: Miguel Alexandre Wisintainer

## Slide 2: Roteiro
(Colocar um sumário da apresentação)
(Tempo estimado – 1 minuto)

## Slide 3: Introdução
TCC1: O que fazer? O que não fazer?
  Ferramenta didática composta por máquina virtual e ambiente de desenvolvimento?
  Simulador de tráfego com Google Maps?
  Display veicular para notificar condutores imprudentes?
  Que tal alguma coisa com OBD?

## Slide 4: Objetivos
Firmware
  Monitorar porta OBD2 de um veículo, ler dados e enviá-los a um servidor
Servidor
  Java Servlet que recebe os dados e os armazena
Páginas web
  Visualizar dos dados e histórico

## Slide 5: Fundamentação Teórica
OBD
  California Air Resource Board (CARB)
  Society of Automotive Engineers (SAE)
    Conector SAE J1962
    Protocolos ECU
  Resolução CONAMA nº 357
    100% dos carros, até Janeiro 2011

## Slide 6: Fundamentação Teórica
Interface ELM327
  Troca de mensagens com a ECU
  Conexão Serial, USB, WiFi e Bluetooth
  Interface texto
    Comandos AT
    PIDs OBD2

## Slide 7: Fundamentação Teórica
Raspberry Pi 3 Model B
  PC do tamanho de um cartão de crédito;
  processador ARM quad core de 1,2GHz;
  1GB de RAM;
  1 entrada micro SD (S.O. e armazenamento);
  Bluetooth e WiFi;
  4 portas USB;
  1 porta micro USB (alimentação);
  saída HDMI.

## Slide 8: Fundamentação Teórica

## Slide 9: Trabalhos Correlatos
PyOBD
  PC e notebooks
  Interface USB
  Executar testes
  Leituras

## Slide 10: Trabalhos Correlatos
EnviroCar
  Android
  Interface Bluetooth
  Upload servidor
  Leituras
  Trajeto
  Compartilhar

## Slide 11: RF Firmware
inicializar automaticamente ao ligar;
conectar-se ao ELM327 via Bluetooth;
armazenar dados localmente até enviar ao servidor;
tentar conectar-se com servidor a cada 5 minutos;
enviar o número do chassi e dados armazenados localmente.

## Slide 12: RNF Firmware
desenvolvimento em Java SE;
executar em sistema Raspbian.

## Slide 13: RF Servidor
responder à requisições GET e POST;
persistir os dados enviados pelo firmware;
disponibilizar consulta a partir do chassi;
apresentar gráficos com dados coletados;
apresentar tabela com dados coletados.

## Slide 14: RNF Servidor
desenvolvimento em Java EE;
persistir dados em XML;
executar no Apache TomCat;
páginas responsivas;
páginas em HTML, CSS e JavaScript.

## Slide 15: Especificação Firmware

## Slide 16: Especificação Servidor

## Slide 17: Especificação

## Slide 18: Especificação

## Slide 19: Especificação

## Slide 20: Especificação

## Slide 21: Especificação

## Slide 22: Especificação

## Slide 23: Especificação
(Apresentar os principais diagramas desenvolvidos na especificação e que permitem compreender os elementos essenciais do trabalho)
(Cuidado com a legibilidade das figuras – redesenhe-as caso necessário)
(Tempo estimado – 8 minutos)

## Slide 24: Implementação
(Focar nas principais técnicas e/ou algoritmos implementados)
(Tempo estimado – 4 minutos)

## Slide 25: Operacionalidade da Implementação
(Apresentar algumas (poucas) telas do software – quando houver. Lembre-se que você irá apresentar o software em funcionamento)
(Tempo estimado – 2 minutos)

## Slide 26: Resultados e Discussões
(Demonstrar os principais resultados e discussões do trabalho)
(Apresentar sua comparação com os correlatos)
(Tempo estimado – 2 minutos)

## Slide 27: Conclusões e Sugestões
(Apresentar as principais conclusões e sugestões do trabalho – reforce o atendimento dos objetivos e aponte o maior número possível de sugestões significativas para continuidade do trabalho)
(Tempo estimado – 3 minutos)